## Slide 1: 分数倍抽取系统设计
2024
基于MATLAB设计实现
汇报人：FRJ

## Slide 2
CONTENTS
01
项目背景+研究动态
03
仿真与验证
02
04
方案设计
性能资源比较
05
结论

## Slide 3: 项目背景+研究动态
01

## Slide 4: 项目背景+研究动态
在数字通信和数字化雷达等数字无线电系统中，多速率信号处理技术是核心组成部分。该技术能够实现信号的采样率变换，从而满足不同系统对信号处理速度和精度的需求。本项目旨在设计一个分数倍抽取系统，将采样率为15MHz的输入信号变换为0.6倍的采样率，即9MHz。这一过程涉及到数字滤波器的设计，特别是FIR（有限冲激响应）数字滤波器，以实现精确的采样率变换。
当前，数字信号处理领域中，FIR滤波器因其线性相位特性和稳定性而被广泛研究和应用。研究动态主要集中在提高滤波器设计效率、降低资源消耗以及优化滤波器性能。此外，最优化方法和新型滤波器结构的研究也在不断推进，以适应更复杂的信号处理需求。

## Slide 5: 方案设计
02

## Slide 6: 方案设计
使用如上图所示步骤，实现要求的对采样率的变换。采取整数倍内插或抽取，先进行3倍增采样(内插零值)，经过级联后的低通滤波器滤波后，进行5倍减采样(抽取)

## Slide 7: 滤波器设计
03

## Slide 8: FIR滤波器设计常用法——窗函数法
汉宁窗（Hann）：汉宁窗是一个升余弦窗，它通过在时域内对信号进行平滑处理来减少频域的旁瓣。汉宁窗的主瓣宽度较窄，旁瓣衰减较好，通常旁瓣峰值衰减为31dB，使得它在频率分辨率和泄露控制之间取得了良好的平衡。
布莱克曼窗（Blackman）：布莱克曼窗在汉宁窗的基础上增加了升余弦的二次谐波分量，以进一步减少旁瓣。布莱克曼窗的旁瓣衰减比汉宁窗更好，通常旁瓣峰值衰减为57dB，但主瓣宽度较宽，这使得它在阻带衰减要求较高的应用中表现更好
通带截止频率wp为pi/5，假设阻带截止频率ws为pi/4，
由上表计算得：
hann窗阶数选择124
Blackman阶数选择220

## Slide 9: 凯泽窗（kaiser）：
凯泽窗通过调节参数β，可以在主瓣宽度和旁瓣衰减之间进行权衡，适应不同的信号处理需求具有较为平坦的频率响应曲线，可以在一定程度上减少频谱泄露问题，与其他窗函数相比，凯泽窗在信号的两端边界效应较小
对于给定的阻带衰减，凯泽窗具有最陡的过渡带，意味着它在频域上具有可控的副瓣衰减，并且具有较好的边界符合性
通过计算得不同β下Kaiser窗的阶数分别为：
δ=0.01 ，β=3.339532：M=90；
δ=0.001 ，β=5.65326：M=146；
δ =0.0001，β=7.85726：M=202；

## Slide 10: Parks-McClellan 算法
Parks-McClellan算法设计的滤波器在频率响应上表现出等波纹行为
具有线性相位特性，对于保持信号波形的完整性是非常重要的
特别适用于设计高阶滤波器，它能够有效地处理高阶滤波器设计中的数值不稳定性问题，确保设计的收敛性
算法如右图，但是在matlab中可以直接使用firpmord函数估计阶数，从而直接使用firpm函数设计滤波器

## Slide 11: 仿真与验证
04

## Slide 12: 仿真与验证
使用从0.5MHz至7.25MHz的正弦复合信号进行测试，从0.25MHz逐渐增加250KHz直至达到7.25MHz，每个频率分量的幅度均为1

## Slide 13: 仿真与验证
对信号序列的频谱和归一化后的数字域频谱如上图所示，在频域上间隔为0.25MHZ，归一化后的频率以pi/15为间隔

## Slide 14: 仿真与验证
使用upsample函数进行插零值操作，频域会进行3倍扩展，每两个原信号序列之间会插入两个0值，频谱进行了周期延拓

## Slide 15: 仿真与验证
进行滤波操作，第1类FIR滤波器的输出会产生延迟 ，由于滤波器阶数不同，会产生（阶数/2）的序列延迟，这段延迟为无效序列，体现在上图的序列的位置上

## Slide 16: 仿真与验证
使用不同滤波器对插值后的序列进行低通滤波，得到频谱，，
可以看到频率大部分被限制4.5MHz（pi/5）内，但是由于窗函数本身非理想，会有小部分高频成分出现

## Slide 17: 仿真与验证
各个滤波器滤波后的插值信号，经过减采样函数downsample减采样后的序列如右图所示，第一排第三张图为直接使用9MHz采样原信号形成的序列，如果直接采样会造成严重的混叠现象，可以看到经过减采样后的序列比较符合原信号波形，部分信号有杂波

## Slide 18
对减采样后的信号进行频谱上的分析，经过hann窗分数倍采样系统信号频谱在高频处会有小幅衰减，但可忽略，经过blackman窗分数倍采样系统信号在高频处会有较明显衰减

## Slide 19
Kaizer窗在不同阶数的效果也不同，在146阶条件下几乎无任何衰减或混叠，其余阶数下高频处出现大幅衰减

## Slide 20: Parks-McClellan 算法设计的较低阶滤波器
通带截止频率为1.3MHz
阻带截止频率为1.67MHz
通带波纹设为0.001dB
阻带衰减设为-60dB
在阶数不高（166）状态下调整的最佳频率响应，只有高频处有小幅混叠
若其他条件相同，按照pi/4通带截止频率，pi/5阻带截止频率来设计，高频处会出现严重混叠

## Slide 21: Parks-McClellan 算法设计的较高阶滤波器
根据幅频响应缩短过度带宽，使得重采样的信号失真程度较小的参数为
通带截止频率为1.435MHz 阻带截止频率为1.55MHz 通带波纹设为0.001dB 阻带衰减设为-60dB
此时滤波器阶数为534阶

## Slide 22: 滤波器性能资源分析
04

## Slide 23: 较好的滤波器
124阶hann窗和146阶Keiser窗的幅值相应与相位相应
红线为hann窗
蓝线为Keiser窗

## Slide 24: 其他滤波器
阻带衰减不够大

## Slide 25: 性能资源比较
146阶Kaiser窗
balckman窗
124阶hann窗
90阶Kaiser窗
202阶Kaiser窗

## Slide 26: 较低阶的滤波器性能分析资源
等波纹，阻带较为平坦，衰减足够大，使用的硬件资源不算特别多

## Slide 27: 较高阶的滤波器性能资源分析
阻带平坦，过渡带宽很小，假如阻带衰减更大，通带更平坦、最大衰减更小，设置能更逼近理想滤波器

## Slide 28: 结论
05

## Slide 29: 结论
对于选择的几种窗函数来说：
综合资源消耗，滤波后信号频率情况来看，使用146阶kaizer窗，β设为5.65326是重采样效果最好的
节约部分资源使用的条件下可以选择hann窗
但是高频处会有小幅度衰减
完全不考虑资源消耗量可考虑使用Parks-McClellan 算法设计的高阶滤波器

## Slide 30: THANKS